## Slide 1: Τι έχουμε πει μέχρι τώρα…

## Slide 2: Βασική δομή sketch
Συμπεριλήψεις
Ορισμοί μεταβλητών, αντικειμένων
void setup() {
// Εντολές που εκτελούνται μια φορά στην αρχή του sketch
}
void loop() {
// Εντολές που εκτελούνται συνεχώς κυκλικά
}
Άλλες συναρτήσεις…

## Slide 3: Ορισμοί
#define LEDPIN 11
Αυξάνουν την αναγνωσιμότητα του κώδικα
Διευκολύνουν τις αλλαγές

## Slide 4: Μεταβλητές
τύπος όνομα = τιμή;
π.χ. int value = 0;
μπορεί να είναι: καθολικές ή τοπικές
Βασικοί τύποι μεταβλητών
int, byte, char, boolean, float, double, string, κ.ά.
περισσότερα στο:
https://docs.arduino.cc/language-reference/#variables

## Slide 5: Δομές λήψης απόφασης
if (συνθήκη) {
// εντολές που εκτελούνται αν συνθήκη είναι αληθής
…
}
else {
// εντολές που εκτελούνται αν συνθήκη είναι ψευδής
…
}
Τελεστές σύγκρισης
Ίσο | == | if (Α==Β) {…}
Όχι ίσο | != | if (Α!=Β) {…}
Μικρότερο | < | 
Μεγαλύτερο | > | 
Μικρότερο ή ίσο | <= | 
Μεγαλύτερο ή ίσο | >= | 

## Slide 6: Βρόχοι επανάληψης (Ι)
while (συνθήκη) {
// εντολές που εκτελούνται αν η συνθήκη είναι αληθής
…
}
Διαρκής βρόχος (endless loop):
while(true);
while(1);

## Slide 7: Βρόχοι επανάληψης (ΙI)
for (εντολή αρχικοποίησης; συνθήκη; εντολή επανάληψης) {
// Εντολές που πρέπει να εκτελεστούν
…
}
π.χ.
for (int i = 0; i < 5; i++) {
Serial.println(i);
}